四氟加热管各类型号参数
 一、四氟电热管是一种新型耐强腐蚀的电加热管，用于各类腐蚀性液体的加热。具有优良抗老化性和较好的绕曲性能，采用低表面负荷设计。接头采用全封闭式防酸碱，不发热段及过热安全保护系统完全按照客户的需求订做。完好的保证了加热器不易烧毁、使用寿命长、全密封、不腐蚀、不漏电、带接地保护、安全可靠。适用温度在110°C以下。（在很稠的液体内加热，必须配置搅拌）

二、蚊香型四氟电热管
具有热效率高，节能省电，性价比高的优势，可设计多种结构形式，如螺旋型、L型、U型、W型、蚊香型、组合型等。已被多家上市公司所认可，并作为其蚊香型铁氟龙电加热器的长期供应商。我们可承接非标产品，在电压、功率、规格大小和产品形状，以及接线方式，可按照客户的需求让工程师设计，欢迎来图来样定做生产。

三、“L”型-防腐四氟电热管电热管产品
1） 四氟电加热器选用优质的不锈钢（sus316或sus304）电热管内芯，外套 四氟电热管（PTFE）制作，耐腐蚀性强，适用于各类腐蚀性强的液体加热。
2）加热器采用低表面功率设计（1.5w/c㎡），确保产品的使用寿命。 
3）电热器的安装位置需注意防止溶液中固体沉积于电加热器表面，或液体太浓稠、液面过低都会因表面散热不良而烧坏铁氟（PTFE）。
4）电加热器的尺寸不可随便改小，及改小表面积，否则会使电加热器的表面功率过大，影响电加热器的使用寿命。
5）所有电加热器均可配过温保护或PT-100感温探头，确保产品使用寿命及设别安全。
6）接头采用全封闭式防酸碱，不发热段及过热安全保护系统完全按照客户的需求订做。

四、螺旋型-防腐四氟电热管
适用于各种带腐蚀性的液体加热，是电镀、电解、除油、酸洗、化学镀镍磷、阳极氧化、铝泊、冶炼、化工、医药等加热设备的最佳选择！

奥崎电气，专业生产自调控电热带、恒功率电伴热、mi矿物绝缘加热电缆、防爆电加热器、道岔融雪电加热条系统，国家高新技术企业，省免检产品，欢迎访问公司网站：http://www.ahaqdq.com ,24小时咨询：13955077972, 0550-7558128