阅读须知：电地暖以电力为能源，以发热电缆作为发热体，发热电缆热传导机理。发热电缆通电后便会发热，其温度在40℃—60℃，通过接触传导，加热包围在其周的水泥层，再传向地板或磁砖，然后通过对流方式加热空气，传导热量占发热电缆发热量的50％第二部分是发热电缆通电后便会产生人体最为适宜的7—10微米的远红外线，向人体和空间辐射。这部分热量也占发热量的50％，发热电缆发热效率近乎100％。发热电缆内芯由冷线热线组成，

外面由绝缘层、接地、屏蔽层和外护套组成，发热电缆通电后，热线发热，并在40～60℃的低温运行，埋设在填充层内的发热电缆，将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13μm的远红外线辐射方式传给受热体。

一、电地暖组成部分

系统由发热电缆、温度感应器（温度探头）和温度控制器三部分组成，为安装方便，厂家通常把发热电缆事先就装配在玻璃纤维网上，俗称“网垫式发热电缆”或称“加热席垫”。就发热电缆来说最常用的有单导和双导两种。其中单导电缆的结构是电缆由“冷线”进入，串接“热线”，再接“冷线”引出。既单导发热电缆的特征是“有头有尾”，头尾均是欲接入温控器的“冷线”。双导发热电缆则是由“冷线”进入，串接“热线”至末端，然后再接冷线由“冷线”在电缆内返回，其特征是冷线不分头尾切均在一端。

温控器则是实现供暖恒温化、智能控制化的利器。目前在本公司配套的温控器主要有价格低廉的旋纽式温控器和可以实现高低温控制、保护并且可以进行历时7天、每天分四个时段温控编程，液晶显示的智能温控器。此种温控器通过连接在工作区的温度探头，还可以实现对工作温度过热的监控

保护。

二、电地暖适用范围

1 公共建筑

公共建筑泛指办公、旅游、科教文卫和通讯等领域的建筑、公共建筑的面积通常在城市中占到建筑面积的1/3。公共建筑的一个特点，大都具有高大的空间，在此空间内，人群活动区域即工作区仅有1.8m左右，占空间高度的比例较小。采用传统的对流供暖方式时，大部分热量都消耗在非工作区了，致使供暖效果很差，采暖效率很低。而地面辐射供暖则以良好的供暖效果和采暖效率，赢得世界各国在公共建筑中把它作为首选的节能供暖方式。实践证明，在每天使用8小时的办公室和平时利用率较低的公共建筑中，采用发热电缆供暖，由于间歇供暖，节能更为显著。

2 居住建筑

发热电缆低温辐射供暖不仅供暖效果好，采暖效率高，而它在工作时发出的8-13μm的远红外线使人体感到舒适、温馨无比。再加上分户装设、方便、干净、卫生、不用水、不怕冻、环保、可控，无需投资诸如管道、管沟、锅炉房等特点，已被越来越多的人们尤其是在独门独户的别墅建筑中被大量采用。利用这种方式供暖的建筑不仅节能，还被人们称为“舒适建筑”和“健康建筑”。

3 道路融雪

住宅前道路有较大坡道时，当冬季下雪或结冰后，车辆上下坡将是困难而危险的，如果我们在这一段坡道的车辙下面埋设发热电缆，用来融雪和化冰，那么这种困难和危险将有效化解。在我国的哈尔滨就在坡度达4%的文昌立交桥的匝道中布设了发热电缆，并取得了良好的效果。在机场跑道上采用发热电缆融雪技术已经比较广泛和成熟。

4 管道保温：用发热电缆为输油、输水管道保温，也是发热电缆的独到之处。

5土壤加热系统

在严寒的冬季要保证绿荫球场的正常使用，用发热电缆为其加热从而确保草皮常青，也是一个不错的选择。此外在温室大棚采用发热电缆加热土壤效果也十分良好，可有效提高地温，促进植物根系生长和发育。

6屋檐屋面化雪融冰

北方地区融雪时屋檐经常出现挂冰溜现象，有时长达一米多，重十几公斤，断裂坠下十分危险，为此，在屋面和屋檐铺装发热电缆融雪化冰系统，便可有效防止冰雪带来的危害。

7卫生间地面温暖系统

在非采暖地区以及采暖地区非采暖季节，卫生间阴冷、潮湿，采暖显得十分重要。用发热电缆地面温暖系统为卫生间供暖，将会使你感到温暖、清洁、卫生、舒适、温馨，更彰显人性化。这也是广大用户率先在卫生间采用发热电缆低温辐射供暖系统的原因。

三、电地暖优点

1 零排放、无污染的绿色环保型供暖方式

2 供暖效果好采暖率高

3 可控性极强，真正实现分户分室和区域控制，操作方便

4 舍弃管道、管沟、散热器片等建设和投资，节约了土地提高了使用面积，据统计可节约用地和增加建筑使用面积各3—5%左右

5 不用水、不怕冻，用之则开，不用则关，更有利建筑间歇供暖节能

6 舒适、温馨，不占墙面，有利于建筑装饰、装修

7 寿命长，维修费用低，安装符合规定要求、操作得当时，系统寿命同建筑物，多年无须保养和维修

8 有利于对城市火电系统的“削峰填谷”。在以火电为主的供电系统中，最头痛的莫过于“调峰”问题。虽然利用“抽水蓄能”可以解决“调峰”问题，但成本高、效率低，得提高峰电价才能解决“调峰”问题。而本系统的厚达10cm左右的混凝土填充层，就是一个良好的蓄热层。我们可以利用低谷时电量来加温蓄热。这是一个同时具有“调峰”、节能和增加收益一举三得的事情。

9 安装简单，运行费用较低

四、电地暖产品不足

a.地面供暖系统需要3-12cm的铺装高度，比传统采暖最多多占用5cm，约占房间高度的2％，和节约出的使用面积相比，仍多出1—3％。

b.只适宜在节能建筑中安装。

c.升温较慢，需用温控器提前升温。

五、电地暖调试与试运行

发热电缆的功率控制都是电压调节控制方式，即只要是在通电状态下，电缆的发热功率就基本恒定，实现全功率加热，电缆实际发热功率的调

节是靠通电断电的时间周期比例关系来实现的。因此，按中华人民共和国行业标准«地面辐射采暖技术规程»中6.5.6要求：在实际应用中，升温速度不

作具体的规定，在初始通电加热时应保持室温尽量平缓地长高。

1  发热电缆地面辐射供暖系统未经调试，严禁运行使用。

2  发热电缆地面辐射供暖系统的运行调试，应在具备正常供暖和供电的条件下进行。

3  发热电缆地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。

4  发热电缆地面辐射供暖系统的调试与试运行，应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后，正式采暖运行前进行。

5  发热电缆地面辐射供暖系统初始通电加热时，应控制室温平缓上升，直至达到设计要求。

6  发热电缆温控器的调试应按照不同型号温控器安装高度说明书的要求进行。

7  发热电缆地面辐射供暖系统的供暖效果，应以房间中央1.5m处黑球温度计指示室内温度或红外线测温枪测试的地面温度，作为评价和检测的依

据。

六、电地暖施工过程验收方法

1  乙方施工前与甲方现场管理人员和项目监理单位一起对发热电缆型号、功率进行验收，确认与设计无误后进行施工，施工完毕再对发热电缆功率进行验收签字认可。

2  用钳形表测量发热电缆电流强度，根据电流强度得出电缆功率，功率=电压×电流，功率允许偏差±5%～8%。

3  采用兆欧表（摇表）检测发热电缆绝缘电阻，达到500МΩ以上为合格。

4  现场检查绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设符合设计要求；

5  发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合《地面辐射供暖技术规程》

JGJ 142的规定，并与设计方案一致。如有现场与设计不符之处应汇请建设单位与监管单位变更施工，变更内容应在交（竣）工图纸内修订。

6  伸缩缝应在内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断伸缩缝，伸缩缝厚度不得小于10mm。

7  发热电缆系统每个环路无短路和无断路现象。

8  发热电缆安装工程质量检验表应及时记录。

选型须知：电地暖规格型号众多，用户选型产品需要提供以下参数：

1：使用的地区及环境概况—温度：最冷月平均温度、最热月平均温度、极端最高温度、极端最低温度、室外计算温度（冬季采暖）、室外计算温度（夏季通风）；大气湿度：最冷月份平均湿度、最热月份平均湿度、夏季相对湿度、冬季相对湿度；大气压：冬季月平均气压、夏季月平均气压、年平均气压；场地地震级别—为电地暖材质选型

2：建筑概况—建筑规格：墙体材质、尺寸（长、宽、高、厚度）、墙体保温厚度及保温材料—为电地暖温度等级选型

3：技术问题24小时服务热线0550-7558128，13955077972